## Slide 1: SIMetrix/SIMPLIS入門
（株）インターソフト
2019年5月24日

## Slide 2: SIMetrix入門
SIMetrixはSPICEを基本とする回路シミュレータです。
簡単な非反転増幅器を例にして、下記のポイントを説明致します。
  (1) 回路図の作成とシミュレーションの実行
  (2) 波形ビューアの使用
下記の教材と回路図ファイルをご参照ください。
http://www.intsoft.co.jp/products/simetrixsimplis/Tutorial_StartUpJ.pdf （日本語）
http://www.intsoft.co.jp/products/simetrixsimplis/Tutorial_StartUpE.pdf （英語）
tutorial3.sxsch

## Slide 3: ウィンドウの構成
ワークスペースパネルの領域
システムパネル：ファイルビューア、コマンドシェル、パーツセレクタ
ワークスペースパネル：回路図エディタ、波形ビューア、ウェルカムページ
パネルは再配置、サイズ変更、別のウィンドウに移動、閉じることができる
メニューバー
ツールバー
タイトルバー
ファイルビューア
コンテキストメニューのボタン
ウェルカムページ
ワークスペースパネルの
タイプごとのボタン
タイトル（選択すると太字）
システムパネルの領域
メインウィンドウ

## Slide 4: 部品を配置する
新しい回路図の作成：メニューのFile > New > SIMetrix Schematicを選択
部品の配置：ツールバーの部品配置ボタンをクリック→回路図に戻す→部品が現れる→左クリック→部品が配置される→右クリックして終了
部品の移動：部品をクリックしてドラッグ
複数の部品の移動：Ctrlキーを押しながら部品をクリック→Ctrlキーを離す→いずれかの部品をクリックしてドラッグ
部品の90度回転：部品をクリック→F5キーを押す、または回転ボタンをクリック
回転ボタン
様々な部品配置ボタン
抵抗
グランド
オペアンプ
電圧源
回路図エディタ
SIMetrixモード
クリックした（選択された）部品は青色で表示される
グランド
抵抗

## Slide 5: ワイヤを配置する
ワイヤの追加：カーソルをピンに移動→カーソルが鉛筆の形に変わる→左クリック→カーソルを別のピンに移動→左クリック→ピンを接続するワイヤが追加される→右クリック、またはEscキーを押して終了
※接続する点を指定するだけで、ルートは自動的に設定される
ワイヤの移動：ワイヤをクリックしてドラッグ
上下反転した
Flipボタン
クリックした（選択された）ワイヤは青色で表示される

## Slide 6: コネクタを使って配線する
+5V/-5V電源
+5V/-5V電源の作成：メニューのPlace > Voltage Sources > Power Supplyを選択→電源を配置（2回繰り返す）→グランドを配置→互いに接続
+5Vの配線：メニューのPlace > Connectors > Terminalを選択→コネクタを+5V電源の隣に配置→電源に接続→コネクタをダブルクリック→Enter Textウィンドウが現れる→テキストを+5Vに変更→Okをクリック→ラベルが+5Vに変わる→複製ボタンをクリック、またはCtrl-Dキーを押す→オペアンプの+電源端子の隣に配置→オペアンプに接続
同様の手順により、 -5Vを配線する
コネクタ
コネクタ
複製ボタン
複製
複製

## Slide 7: シミュレーションを実行する
過渡解析の実行：メニューのSimulator > Choose Analysis...を選択→Choose Analysisウィンドウが開く（左図）→Analysis ModeのTransientチェックボックスを選択→Runボタンをクリック→Simulatorウィンドウが開き、終了するとCompleteと表示される（右図）
シミュレータコマンドの表示：回路図を選択→F11キーを押す→回路図の下にテキストボックスが現れる
※F11キーをもう一度押すと、テキストボックスが消える

## Slide 8: 電圧の手動プローブ
メニューのProbe > Voltage...を選択→カーソルがプローブの形に変わる→ワイヤをクリック→波形ビューアが現れる
波形ビューア
クリック
クリック
電圧は一定

## Slide 9: 設定を変えてシミュレーションを実行
電圧源の調整：電圧源をダブルクリック→Choose Sourceウィンドウが開く（左図）→Enable ACチェックボックスを選択→Sineラジオボタンを選択→Okをクリック
固定プローブの配置：メニューのPlace > Probe > Voltage Probeを選択、またはBキーを押す→カーソルがプローブの形に変わる→ワイヤをクリック
シミュレーションの実行：ツールバーの実行ボタンをクリック、またはF9キーを押す→波形ビューアに電圧のカーブが表示される（右図）
実行ボタン
プローブ
プローブ
この状態の回路図はtutorial3.sxschから読込める

## Slide 10: 波形の移動とズーム
波形ビューアの移動：カーソルをタイトルバーに移動→カーソルが手の形に変わる→クリック→手が閉じる→ドラッグ
波形ビューアをメインウィンドウに戻す：コンテキストメニューを開く→Dock to... > SIMetrix Main Windowを選択
上下左右の移動：矢印キーを押す
ズームアウト：F12キーを押す
ズームイン：Shift-F12キーを押す
特定の領域の表示：領域をクリックしてドラッグ→領域の枠が現れる→マウスボタンを離す
波形全体の表示（初期状態）：ツールバーのFit Windowボタンをクリック、またはHomeキーを押す
以前のズームまたは移動の設定に戻る：ツールバーのUndo Zoomボタンをクリック、またはCtrl-Zキーを押す
Fit Windowボタン
クリックするとコンテキストメニューが開く
Undo Zoomボタン

## Slide 11: 測定値を表示する
測定値の表示：カーブを選択（凡例ボックスの名前チェックボックスを選択）→メニューのMeasureから測定項目を選択→右のボックスに測定値が現れる（下図）
※測定できなかった場合、エラーメッセージがコマンドシェルに表示される
すべての測定値の削除：カーブを選択→メニューのMeasure > Delete All Measurementsを選択
特定の測定値の削除：カーブを選択→メニューのMeasure > Delete Measurements...を選択→測定項目を選択
凡例ボックス
測定値

## Slide 12: カーソルを使って差分を表示する
カーソルのオン：メニューのCursors > Toggle On/Offを選択→（ポップアップボックスが現れたら閉じる）→REFカーソルとAカーソルが配置される
カーブ上の移動：マウスポインタを縦または横のマーカ線に移動→マウスポインタが矢印に変わる→クリックして矢印方向にドラッグ
別のカーブへ移動：マウスポインタをカーソルに移動→マウスポインタが十字の矢印に変わる→クリックして別のカーブにドラッグ→マウスボタンを離す
カーソルのオフ：メニューのCursors > Toggle On/Offを選択
差分=
Aのy値 – REFのy値
REFのy値
Aのy値
ラベルREF
ラベルA
縦のマーカ線
横のマーカ線
カーソル

## Slide 13: 軸の見える範囲を調整する
メニューのAxes > Edit Axis...を選択→Edit Axisウィンドウが開く（左図） →Axis ScalesタブでX-AxisのDefinedラジオボタンを選択→Max欄の値を0.5mに変更→Okをクリック→x軸が0から500msの波形が表示される（右図）
※Homeキーを押すと、初期状態に戻る

## Slide 14: 異なる測定単位のカーブを表示する
電流のプローブ：回路図を選択→メニューのProbe > Current in Device Pin...を選択→カーソルがプローブの形に変わる→オペアンプの出力端子をクリック→波形ビューアに電流のカーブとy軸が追加される（下図）
※カーブの名前の横に、対応するy軸の名前が表示される
編集したいy軸の選択：y軸（線）をクリック→太い線に変わる
電流のy軸
電流のカーブ

## Slide 15: SIMPLIS入門
SIMPLISはスイッチング電源回路に最適なシミュレータ（区分線形モデル）です。
DC/DCバックコンバータを例にして、下記のポイントを説明致します。
(1) 回路図の作成
シンボルの配置と配線
標準コンポーネント値の編集
Multi-Levelモデルの編集
Parameter-Extractedモデルの編集
User-definedモデルへの変更
(2) シミュレーションの実行
過渡解析
周期動作点（POP: Periodic Operating Point）解析
AC解析
下記の教材と回路図ファイルをご参照ください。（セミナーの範囲は教材のp1-p61）
http://www.intsoft.co.jp/simetrix/SIMPLIStutorial(J).pdf （日本語）
https://www.simplistechnologies.com/documentation/simplis/simplis_tutorial/topics/intro.htm （英語）
n_SIMPLIS_tutorial_buck_converter.sxsch (n=1, 2, ... , 6)

## Slide 16: SIMetrixからSIMPLISに切り替える
デフォルトのシミュレータモードの設定：File > Options > General...を選択→ Options/Preferencesダイアログが開く（左図） →SchematicタブでInitial SimulatorのSIMPLISラジオボタンを選択→Okをクリック
※設定は直ちに適用され、SIMetrix/SIMPLISを終了した後も保存される
シミュレータモードの中途変更：回路図エディタを選択→Simulator > Switch to SIMPLIS Modeを選択
ウィンドウの構成は右図のようにSIMetrixと同様
ウェルカムページ

## Slide 17: 新しい回路図を作成する
SIMPLISモード
新しい回路図の作成：Welcome PageでCreate NewのSchematicを選択→回路図エディタが開く（下図）
回路図の保存：File > Save Schematicを選択→作業ディレクトリを指定→ファイル名を入力
ファイルビューアに作業ディレクトリを追加：File Viewタブを選択→Add Directoryボタンをクリック→ディレクトリブラウザが開く→作業ディレクトリを指定
回路図ファイル
作業ディレクトリ
回路図エディタ

## Slide 18: DC/DCバックコンバータ
入力電圧：12V
出力電圧：1.2V
出力電流：10A
スイッチング周波数：500kHz
下記の回路図を、スライドNo.19～No.31の手順により作成する

## Slide 19: パーツセレクタからシンボルを配置する
インダクタ：Commonly Used Parts > Multi-Level Lossy Inductor (Version 8.0+)をダブルクリック→インダクタが表示される→回路図をクリック→L1というインダクタが配置される
ダイオード：Discretes > Diode > Select from Model Library...をダブルクリック→Select Deviceダイアログが開く（左図）→Filter欄にD1n41*と入力→D1n4148が表示される→D1n4148をクリック→Placeボタンをクリック→Extract Diode Parametersダイアログが開く（右図） →デフォルト値のままExtractをクリック→SPICEモデルからSIMPLISモデルが抽出され、ダイオードが表示される→回路図をクリック→D1というダイオードが配置される

## Slide 20: ショートカットによりシンボルを配置する
MOSFET：Mキーを押す→Extract MOSFET Parametersダイアログが開く（下図）→デフォルト値のままExtractをクリック→SPICEモデルからSIMPLISモデルが抽出され、MOSFETが表示される→回路図をクリック→Q1というMOSFETが配置される
※Mキーは、3端子N型MOSFETを配置するショートカット

## Slide 21: 残りのシンボルを配置する
下記の表に記載されている順序で、下図のようにシンボルを配置する
※余分なシンボルを配置した場合、Ctrl+Zキーを押すか、Edit > Undoを選択する

## Slide 22: 配線を追加する
配線の追加：カーソルをピンに移動→カーソルが鉛筆の形に変わる→左クリック→カーソルを別のピンに移動→左クリック→ピンを接続する配線が追加される→右クリック、またはEscキーを押して終了
※ルートを手動で設定したい場合、左クリックして角を作ることができる
注：この状態の回路図は1_SIMPLIS_tutorial_buck_converter.sxschから読込める

## Slide 23: 余分なシンボルや配線を削除する
ひとつひとつ削除：シンボルや配線をクリック→青色に変わる→DeleteキーまたはCtrl+Xキーを押す
まとめて削除：シンボルや配線をドラッグして囲む→青色に変わる→DeleteキーまたはCtrl+Xキーを押す
シンボルの境界内の配線の削除（下図）：Shiftキーを押しながら配線部分をドラッグして囲む→マウスボタンを離す→青色に変わる→DeleteキーまたはCtrl+Xキーを押す
長さが1グリッドの配線の削除：Ctrlキーを押しながら配線をクリック→青色に変わる→DeleteキーまたはCtrl+Xキーを押す

## Slide 24: コンポーネントの値を変更する
抵抗R1のシンボル（ラベルではない）をダブルクリック→Choose Component Valueダイアログが開く（下図）→Result欄の値を120mに変更→Okをクリック
同様の手順により、2個のコンポーネントの値を下記の表のように変更する

## Slide 25: プローブのカーブラベルを変更する
Probe1-NODEのシンボルをダブルクリック→Edit Probeダイアログが開く（下図）→Curve label欄のテキストをVOUTに変更→Okをクリック
同様の手順により、2個のプローブのカーブラベルを下記の表のように変更する

## Slide 26: 波形発生器の設定を行う
パルス源として設定：V2のシンボルをダブルクリック→Edit Waveformダイアログが開く→Wave shapeのPulseラジオボタンを選択→下記のように設定を変更→Okをクリック

## Slide 27: キャパシタのモデルレベルと値の変更
モデルレベル：0（純粋なキャパシタ）～3（リーク抵抗、ESR、ESLを含む）
キャパシタンスの変更：C1のシンボルをダブルクリック→Edit Multi-Level Capacitorダイアログが開く→Capacitance欄の値を220uに変更→Okをクリック
デフォルトのまま

## Slide 28: インダクタのモデルレベルと値の変更
モデルレベル：0（シャント抵抗を含む）～1（シャント抵抗とESRを含む）
インダクタンスの変更：L1のシンボルをダブルクリック→Edit Multi-Level Lossy Inductorダイアログが開く（左図）→Inductance欄の値を680nに変更
シャント抵抗の変更：Calc...ボタンをクリック→Calculate New Shunt Resistanceダイアログが開く（右図）→Frequencyのデフォルト値10GのままOkをクリック→Edit Multi-Level Lossy InductorダイアログのShunt resistance欄の値が変わる→Okをクリック
デフォルトのまま
デフォルトのまま

## Slide 29: MOSFET SPICEモデルの変更
Q1のシンボルをダブルクリック→ Extract MOSFET Parametersダイアログが開く（左図）→Select...ボタンをクリック→Select New Deviceダイアログが開く（右図）→Search欄にsi441と入力→Installed SPICE models欄にSi4410DYが表示される→Si4410DYをクリック→Okをクリック
Extract MOSFET Parametersダイアログを開けたまま、次ページに進む

## Slide 30: SIMPLISモデル抽出条件の変更
Extract MOSFET Parametersダイアログで、下記のようにModel extraction test conditionsの値を変更→Extractをクリック→SPICEモデルSi4410DYからSIMPLISモデルが抽出される
※SIMPLISモデルを最適化するには、実際の回路を反映した抽出条件を用いる

## Slide 31: User-definedモデルへの変更
ダイオードD1のシンボルをダブルクリック→Extract Diode Parametersダイアログが開く→User-definedラジオボタンを選択→下記のようにUser-defined parametersの値を変更→Okをクリック→2セグメントのモデルに変わる
注：この状態の回路図は2_SIMPLIS_tutorial_buck_converter.sxschから読込める

## Slide 32: 過渡解析を実行する
Simulator > Choose Analysis...を選択→Choose SIMPLIS Analysisウィンドウが開く（左図）→Transientタブをクリック→下記のように設定→Runボタンをクリック→波形ビューアが開き、カーブが表示される（右図）
注：この状態の回路図は3_SIMPLIS_tutorial_buck_converter.sxschから読込める

## Slide 33: POPトリガーを回路図に追加する
パーツセレクタのCommonly Used Parts > POP Triger Schematic Deviceをダブルクリック→POP Trigerが表示される→回路図をクリック→POP Trigerが配置される→POP Trigerの左側のラインから、 SWプローブに接続するラインまでを配線→スイッチングノードが周期源となる

## Slide 34: POP解析を実行する
Simulator > Choose Analysis...を選択→Choose SIMPLIS Analysisウィンドウが開く（左図）→Periodic Operating Pointタブをクリック→下記のように設定→Runボタンをクリック→波形ビューアに定常状態のカーブが表示される（右図）
注：この状態の回路図は4_SIMPLIS_tutorial_buck_converter.sxschから読込める
完全に定常状態になっている
スイッチング周期よりも大きく設定（2倍未満を推奨）

## Slide 35: AC解析の回路図を作成する
下記のシンボルを追加し、下図のように配線する。（教材のp51-p58を参照）
直流電源V3 →デューティサイクルの制御
直流電源V4 →フローティングゲート駆動電源
交流電源V5 →回路の摂動
コンパレータU1 →デューティサイクルの変調
マルチレベルMOSFETドライバU2
ボードプロットプローブ
注：この状態の回路図は5_SIMPLIS_tutorial_buck_converter.sxschから読込める

## Slide 36: パラメータの値を変更する
波形発生器：V2のシンボルをダブルクリック→Edit Waveformダイアログが開く（下図）→Wave shapeのSawtoothラジオボタンを選択→Pulseを1に変更→Okをクリック
直流電源：V3のシンボルをダブルクリック→Edit DC Sourceダイアログが開く→DC parametersを110mに変更→Okをクリック
マルチレベルMOSFETドライバ：U2のシンボルをダブルクリック→Edit Multi-Level MOSFET Driverダイアログが開く→Model levelを0に変更→Use delayチェックボックスを解除→Okをクリック→シンボルの形が変わる

## Slide 37: AC解析を実行する
Simulator > Choose Analysis...を選択→Choose SIMPLIS Analysisウィンドウが開く（左図）→ACチェックボックスを選択→POPチェックボックスがグレーに変わる→Runボタンをクリック→波形ビューアにゲインと位相が表示される（右図）
注：この状態の回路図は6_SIMPLIS_tutorial_buck_converter.sxschから読込める

## Slide 38: さらなる学習のために
SIMPLISの教材のp63以降に下記の説明があります。
(1) シミュレーション結果の管理
別々のグリッドへのカーブ出力
グラフグリッドの並べ替え
保持する波形の数の設定
カーブへの測定値の追加
プローブへの測定値の追加
(2) 高レベルのモデルの構築
補償器の構築
負荷過渡シミュレーションの設定
階層的な回路図の作成
回路図コンポーネントの使用
弊社ウェブサイトにサンプル回路を用意しておりますので、ご利用ください。
http://www.intsoft.co.jp/products/simplis/product04_02kairo.html
http://www.intsoft.co.jp/products/simplis/product04_02kairo_rei2.html