## Slide 1: インターソフト技術セミナー SIMetrix/SIMPLIS Chips & Tricks SIMetrix/SIMPLISの様々なテクニックをご紹介いたします。 エレメント版では実行できない回路例がありますが見ることはできますので参考にされて下さい。
2019/5/24
11：00-12：10

## Slide 2: 目次
１．抵抗が配線で短絡してしまった場合の直し方
２．モデルの合わせこみの方法（プロ以上が必要）
ダイオード・MOSのIV特性データからモデルの合わせこみ方法
CV特性データからの合せ込み方法
３．「Measure」を使用して出力されたMeasureの数値を読み出すスクリプト。
EXCELなどに張り付けられます。
４．再度実行することなくグラフを再表示するスクリプReplayTraces
５．SIMetrix モデルライブラリで必要なモデルのみ表示させる方法
６．回路図自体にモデルを埋め込む方法
７．波形データ等のTemp保存先の変更
８．ユニバーサルソースでPWLファイル設定
９．SIMetrixで収束しなかった場合の対応
１０．SIMPLISのPOP解析とは？POPの動作、設定方法、POPのエラー等
１１．SIMetrixモンテカルロ解析の実行、ヒストグラム、設定方法、実行の方法

## Slide 3: １．抵抗が配線で短絡してしまった場合の直し方
配線をハイライトする
  方法
  “9”又はEdit｜Highlight by Netとすると配線がハイライトされます
  “8”又はEdit ｜ UnHighlightとするとハイライトが解消されます
  重要
  階層構造にわたって動作します
  配線だけハイライトされ配線に接続されたシンボルはなにもされない
  配線に空間があった場合、端子に配線が接続されているか調べられます
  修正のため配線のみを削除したい場合、上記の方法で問題の配線または近くを右クリックします。すると、配線のみピンク色に変わります。消したい配線を再度右クリックします。すると、消したい配線が青色に変わりますので、Deleteボタンか Edit ｜ Delete とします。すると配線のみ削除されます。
  もう一つの方法
  シフトキーを押したまま、マウスの左ボタンで配線をボックスで囲みます
  次に配線を削除します。
  重要
  シフト＋マウスでボックスを囲むのは特別なモードで配線だけが選択されます。

## Slide 4: ２．モデルの合わせこみの方法（プロ以上が必要）
２－１ダイオード・MOSのIV特性データからモデルの
合わせこみ方法
  以下のデータをデジタイズします。

## Slide 5
１. 回路図メニューTools｜Digitise Data Sheet Curveを使うか、直接スクリプト
GraphImageCaptureを入力します
ステップ1：グリッドと境界の検出
ステップ2：プロットの検出 カーブの検出が完了したら、Continueを押します
ステップ3：軸の設定 Completeボタンを押します
２．データが抽出されたら、 ‘Q’ボタンを押します。すると、曲線がプロットされますので、
これをモデル作成の為のリファレンスカーブとして使用します。
３．合わせこみに使う回路図 id-vs-vds-extract.sxsch と id-vs-vgs-extract.sxsch を メニューからFile ｜ Open として開きます
４．次に RunSchematicsという三角形のボタンを押すかメニューから Simulator ｜
RunSchematicとすると Id vs Vgs と Id-vs-Vds のグラフが表示されます
５．上記の手順2の ‘Q’を押して得たプロットに切り替えてカーブを選択し、メニュー
のEdit | Copy Selected Curve で曲線をコピーします。シミュレーションしたグラフの
プロットに戻ってメニューのEdit Past Selected Curveとします。
新しいカーブが新しい軸にプロットされた場合は、メニューのCurve | Move Selected
Curvesでカーブを選択し移動して同じ軸にします。
６．次に、データーシートから抽出したグラフに重ね合わせてモデルのパラメータを
調節します。

## Slide 6
７. F11キーを押します。すると以下のように編集ボックス表示されます。 .subckt DUT D G S
M1 D G S S N1
.model N1 nmos level=17 kp=10 vto=6.5 rd=0.014 rs=0
.ends
８．ここで kp=10 vto=6.5 rd=0.014 rs=0
がパラメータなので、この値を変えます。 再び実行すると、Id vs Vgs と Id-vs-Vds
のグラフが変わる様子がわかります。 赤い曲線はシミュレーションされた曲線
緑の曲線はデータシートの曲線です。
できるだけ曲線が一致するように
パラメータを調整します。
９．重なった時のパラメータがデータシート
からのSIMetrix上のモデルとなります。

## Slide 7
２-２ CV特性データからの合せ込み方法
  １．前の手順のステップ1から2を使用して、C-V特性のデータをインポートします
  ２．ゲート-ドレイン容量のパラメータを抽出するためのCgdを測定するテスト回路
  ゲート - ドレイン容量対ドレイン - ゲート電圧をプロットします
  テストモデルはF11を押すとウィンドウに表示されます
  ３．Cgdを制御する5つのパラメータ
  次のパラメータを調整します
  1. CGDMINとCGDMAX
  - cgdの最小値と最大値
  2. VTCGD
  - cgd max-minクロスオーバーポイント
  デフォルト= 0
  3. XG1CGD、XG2CGDはクロスオーバの
  勾配を制御します デフォルト= 1.0
  ４．サブサーキットにCgsとCds用のコンデンサを追加
  Cdsは現在ゼロであり、Cgs 2.5nと設定

## Slide 8: ３．「Measure」を使用して出力されたMeasureの数値を 読み出すスクリプト
波形データのインポートとエクスポート
  曲線のボックスを選択します
  エクスポート メニューからEdit ｜ Copy ASCII Dataとします
  インポート クリップボードにデータをコピーします
  メニューから Edit ｜ Paste ASCII Data とします
  Excelからインポートするデータはヘッダーの行が必ず必要
スクリプトMeasureの使用
  １．グラフが出る状態に実行しておきます。
  ２．次にスクリプトwrite_measurements.sxscrをCommandShellにドラグ＆ドロップ
  ３．スクリプトが表示されたら左上の三角の実行ボタンを押します。
  ４．results.csv というファイルに結果が保存されます。同時にクリップボードに
  結果がコピーされているのでExcelやWordに貼り付けができます。
  ２．でコントロールを押しながらCommandShellにドラグ＆ドロップすると、３－４
  がスキップされ直接実行されます。もう一つの方法は
  １．File ｜ Open としScript files(*.sxscr)が選択できるようにします。
  ２．write_measurements.sxscrを選択します。以下上記の３，４の手順となります。

## Slide 9: ４．再度実行することなくグラフを再表示するスクリプト ReplayTraces
  回路図の固定プローブで規定したカーブを再現します
  １．波形ビュワーを閉じます
  ２．View ｜ Show Command Shell としてコマンドシェルを開けます
  ３．コマンド行でReplayTracesと入力しEnterボタンを押します
  最後に規定したプローブのシミュレーションデータからカーブが再描画されます

## Slide 10
  使用する必要としたモデルのみを含む独自のモデルファイルを作成します
  １．空の回路図を開いて、使用するデバイスを配置します。
  ２．メニューから Simulator ｜ Import Models...を選択します
  GND端子を接続します
  ３．ダイアログボックスで、2番目のオプションImport by reference (using .inc)
  を選択します
  ４．ボックスを閉じると拡張子が “.mod”のファイルが現在のディレクトリに作成
  されます。ファイル名はmodels_xxx.modのようになります。
  ここで、xxxはある番号です。
  ５．このファイルの中で、回路図に必要なモデルのみ、インスト―ルします。
  File - Model Library ｜ View/Remove Libraries...を使用して元の.LIBファイルはアンインストールしておきます。
５．SIMetrix モデルライブラリで必要なモデルのみ
表示させる方法

## Slide 11
  SIMetrixには回路図へ必要なモデルをインポートする機能があります。
  モデルはシミュレータのコマンドウインドウに置かれ、F11を開いてみれます。
  一度、モデルが回路図にインポートされると、シミュレーションが実行されるときに、SIMetrixはライブラリのモデルを見に行く必要がなく以下の利点があります。
１．回路図に完全に内蔵されるので、回路図を第三者に渡すときや、保存するとき
に便利です。
２．モデルのライブラリに関係なく、局所的に編集ができます。
方法
１．回路図メニューから Simulator ｜ Import Models…を選択します
２．二つのオプション
Import Direct Copy 回路図にモデルのテキストを直接インポート、埋め込
Import by Reference ファイルとしてモデルテキストを置く
回路図のシミュレータコマンドウインドウの.INC制御
で参照
６．回路図自体にモデルを埋め込む方法

## Slide 12
  容量の大きなTempファイルを外付けドライブに変更する方法
  １．File ｜ Option ｜ General ｜ FileLocation とし、ここのタブで Temp Data を
  ダブルクリック
  ２．次に例えばF:のUSBディスクに設定するとします。 あらかじめ Temp という
  ディレクトリを作ります。表示されたフォルダーの選択で Temp を選択します。
  ３．すると、右図のようになります。
  ４．OKを押してSIMetrixを再起動
  します
  SIMetrixを再起動しないと設定は
  有効になりません。
  また、ローカルのドライブは設定
  できますが、ネットワークドライブは
  設定できません
７．波形データ等のTemp保存先の変更

## Slide 13
  測定器などからの電圧-時間のデータから電圧源が以下の様に設定できます。
  １．Universal sourceを回路図に配置します。
  メニューから“Place ｜ Voltage Sources ｜ Universal Source"を選択します。
  ２．sourceをダブルクリックしてTextのタブを選択します。
  ３．以下のシンタックスを入力します。
  PWLS REPEAT FOREVER FILE INP.PWL ENDREPEAT
  又は、簡単に以下の様に設定します
  pwlfile VOUT.txt
８．ユニバーサルソースでPWLファイル設定

## Slide 14
  シミュレーションが収束しなかった場合は以下を試みてみます。
  1. SIMetrix Simulator | Convergence Options...で上から順にAdvanced iteration,
  … Full quad precision(slowest) を試みます。
  ２．以下を手動で設定してみます。
  １） Gear integration に設定する。
  デフォルトはTrapezoidal Rule となっていますがGear integrationに変えてみます。
  この設定は以下のようにします：
  1. メニューから Simulator ｜ Choose Analysis... を選択します。
  2. Transient のタブで、 Advanced Options...をクリックします。
  3. Integration method のグループでGear integrationを設定します。
  収束しない理由がタイムステップが大きすぎて回路での誤差が蓄積する場合は、
  Gear integrationにすると、誤差を自動的に減衰させるようにする特性があります。
  電源回路では Gear integrationがよい選択となります。
９．SIMetrixで収束しなかった場合の対応

## Slide 15
  ２） Maximum time stepを小さく設定してみる
  Simulator ｜ ChoseAnalysis ｜ TransientのタブAdvanced Option
  のMaxTimeStep で設定します。
  Chose Analysis の.PRINT step ではありません。
  ３）Simulator | Choose Analysis... ｜ Options のCurrent toleranceで
  1e-9より大きくしてみます。 1e-6より大きくはしないようにします。
  ABSTOL (absolute tolerance ）が変わります
  ３．上記で旨く行かない場合は、SIMetrix Simulator ｜ Convergence Failure Report
  と Convergence Static Auditを見ます。又はコマンドラインで以下をタイプします
  where （エレメント版イントロ版にはこの機能はありません）
  すると、問題を起こしているノードとデバイスのリストが表示されますので、
  以下に注目します。
  １）グランドとの間に高いインピーダンスがあると思われる個所に、小さなキャパ
  シタ（通常1pF程度）をグランドとこのノードの間に入れてみます。
  ２）インダクタがグランド経路にある場合、インダクタの両端に高抵抗（100KΩ
  程度) を追加してみます。

## Slide 16
  １．SIMPLISのPOP解析とは？
  過渡解析を行うのに：
  １．初期条件が周期的であり、スイッチングごとにリセットされる
  ２．負荷サイクルの予想/初期条件ごとに“パス”となる
  ３．いくつかのパスののち、回路は定常状態となる
  ４．整数字の定常状態のスイッチングサイクルが波形ビューワへの出力となる
  なぜ必要か？
  １．AC解析を実行するのにPOPが必要
  ２．90％以上のシミュレーションは定常状態から開始される
  ３．POPは定常状態を得るのに必要な時間が節約できます
１０．SIMPLISのPOP解析とは？POPの動作、
設定方法、POPのエラー等

## Slide 17
  ２．POP解析の設定
  １．回路図にPOPトリガーを加える
  ２．POPトリガーにスレッショウルド電圧を設定
  ３．POP解析のパラメータの設定
  ４．保存して実行
  どのように動作するか
  １．POPはスイッチングの周期を決めるのにPOPトリガーゲートを使用
  ２．コアーのPOPプロセスは初期条件を常に更新して
  回路を定常状態に導く
  ３．定常状態が分かった後、整数回のスイッチング周期ごとに
  過渡解析が実行される

## Slide 18
  ３．POPの動作：POPのコアープロセス
  POPを開始する前に過渡解析を実行
  POPのコアープロセスを開始
  １．スイッチングのエッジで、V(キャパシタ）、I（インダクタ）を測定
  ２．前のエッジと現在のエッジの値を比較
  ３．最大の絶対値の差は収束条件より小さいか？を決める：
  はい： POPのコアープロセスを出る
  いいえ：初期条件設定、過渡解析を再スタート
  ４．どのような回路がPOP解析に適しているか？
  １．一定の負荷で一定のスイッチング周波数をもったDC/DCコンバータ
  ２．回路は安定していなければいけません！
  ３．可変周波数、例 LLC,一定オンタイム は問題ではない
  ４．回路のすべての周波数は高調波として関係している
  １．例 - 4相同期降圧型ー出力リップルがフェーズ周波数の四次高調波
  ２．例 - LLCハーフブリッジー出力リップルがブリッジスイッチング周波
  の二次高調波
  ３．例 - 固定周波数PFCはライン周波数でPOPが可能
  もし、ラインとスイッチング周波数が正確に高調波の倍数、
  すなわち、50Hzと100ｋHzの場合

## Slide 19
  ５．POPエラーの修正
  よくある設定エラー
  １．POPトリガーデバイスがない
  ２．間違った最大POP周期の設定
  （一番低い周期の10％増し）
  実行時のエラー
  １．回路が不安定
  ２．高調波となっていない複数の周波数
  ３．間違ったトリガーゲート － 一番低い基本周波数を選択する
  ４．初期条件の不具合 － 例：ソフトスタートでランプソース
  （ゆっくりと上げる）を使っている

## Slide 20
  １．部品の許容範囲の設定
  部品のばらつきがシビアとなるバンドパスフィルターを例にして説明します。
  １．768Hz bandpass.sxschを開けます
  ２．回路図で、MonteCarlo ｜ Set All Resistor Tolerances... とします
  すべての抵抗を同じばらつきにします。
  ３．1%と入力します。
  ４．キャパシタC2を選択。メニューのMonteCarlo ｜ Set Selected Component
  Tolerances... から10%と入力します。
  ５．キャパシタC１を選択。メニューのMonteCarlo ｜ Set Selected Component
  Tolerances... から5%と入力します
  ２．設定と実行
  １．Choose Analysisのボックスを開けてStart frequencyを600、Stop frequency
  を900、number of pointsを500、SweepをLinearと設定。
  ２．Enable multi-stepをクリックします
１１．SIMetrixモンテカルロ解析の実行
ヒストグラム、設定方法、実行の方法

## Slide 21
  3．Monte Carlo and multi-step analysis グループで、Define... を押します
  ４．Number of stepsを100としOKをクリックしてRunをクリックします。
  ３．モンテカルモンテカルロ実行後、一個のカーブデータを抽出する方法
  １．カーソルからカーブを特定
  ２．メニューから
  "Cursors | Show Curve Info“
  を選択します
  ３．RunNumberを取得
  ４．回路図メニューMontecarlo｜
  View logfileから、又は同じ
  フォルダのsimplis_mclog.log,
  またはmclog.txtを参照
  ５．種値（Seed)を取得
  ６．"Monte Carlo | Setup Monte
  Carlo“でnumber of steps =1
  OptionでSeed値を入れる
  ７．"Monte Carlo | Run Monte
  Carlo"でシミュレーション実行

## Slide 22
  ４．モンテカルモンテカルロヒストグラム
  モンテカルロヒストグラムは確率の密度や平均値、標準偏差、最小値、最大値を計算します。ヒストグラム生成にビンを使いますが、ゴール関数であるCenterFreqを使います。
  １．回路図メニューでMonteCarlo|Plot Histogram...とします
  ２．CentreFreq( 又は CenterFreq（と入力します
  ３．回路図でOutput近傍をクリックします
  ４．“CentreFreq(R1_P,3)”と入力。OKとします。