## Slide 1: インターソフト技術セミナー SIMetrix/SIMPLIS Chips & Tricks SIMetrix/SIMPLISの様々なテクニックをご紹介いたします。 エレメント版では実行できない回路例がありますが見ることはできますので参考にされて下さい。
2019/11/29
11：00-12：10

## Slide 2: 目次
１．抵抗が配線で短絡してしまった場合の直し方 スマート配線について
２．モデルの合わせこみの方法（プロ以上が必要）
ダイオード・MOSのIV特性データからモデルの合わせこみ方法
CV特性データからの合せ込み方法
３．マルチステップ設定：SIMetrixとSIMPLIS
４．再度実行することなくグラフを再表示
５．ユニバーサルソースでPWLファイル設定
６．SIMetrixで収束しなかった場合の対応
７．SIMPLISのPOP解析とは？POPの動作、設定方法、POPのエラー等
８．SIMetrixモンテカルロ解析の実行、ヒストグラム、設定方法、実行の方法
９．SIMPLISモンテカルロ解析の実行

## Slide 3: １．抵抗が配線で短絡してしまった場合の直し方
配線をハイライトする
  方法
  “9”又はEdit｜Highlight by Netとすると配線がハイライトされます
  “8”又はEdit ｜ UnHighlightとするとハイライトが解消されます
  重要
  階層構造にわたって動作します
  配線だけハイライトされ配線に接続されたシンボルはなにもされない
  配線に空間があった場合、端子に配線が接続されているか調べられます
  修正のため配線のみを削除したい場合、上記の方法で問題の配線または近くを右クリックします。すると、配線のみピンク色に変わります。消したい配線を再度右クリックします。すると、消したい配線が青色に変わりますので、Deleteボタンか Edit ｜ Delete とします。すると配線のみ削除されます。
  もう一つの方法
  シフトキーを押したまま、マウスの左ボタンで配線をボックスで囲みます
  次に配線を削除します。
  重要
  シフト＋マウスでボックスを囲むのは特別なモードで配線だけが選択できます

## Slide 4
スマート配線について
  任意の点に直線を引くには中央のマウスボタンまたはスクロールホイールボタンを押して配線します
  重要
  スマート配線ツールは、配線が別のシンボルの境界を通過する場合、直線で配線しないことがあります。
  スマート配線オプションをオフにすることもできます
  メニューからFile | Options | General...を選択し次に、スマート配線を有効にす
  るEnable smart wiring boxのボックスのチェックを外します。

## Slide 5: ２．モデルの合わせこみの方法（プロ以上が必要）
２－１ダイオード・MOSのIV特性データからモデルの
合わせこみ方法
  以下のデータをデジタイズします。

## Slide 6
１. 回路図メニューTools｜Digitise Data Sheet Curveを使うか、直接スクリプト
GraphImageCaptureを入力します
ステップ1：グリッドと境界の検出
ステップ2：プロットの検出 カーブの検出が完了したら、Continueを押します
ステップ3：軸の設定 Completeボタンを押します
２．データが抽出されたら、 ‘Q’ボタンを押します。すると、曲線がプロットされますので、
これをモデル作成の為のリファレンスカーブとして使用します。
３．合わせこみに使う回路図 id-vs-vds-extract.sxsch と id-vs-vgs-extract.sxsch を メニューからFile ｜ Open として開きます
４．次に RunSchematicsという三角形のボタンを押すかメニューから Simulator ｜
RunSchematicとすると Id vs Vgs と Id-vs-Vds のグラフが表示されます
５．上記の手順2の ‘Q’を押して得たプロットに切り替えてカーブを選択し、メニュー
のEdit | Copy Selected Curve で曲線をコピーします。シミュレーションしたグラフの
プロットに戻ってメニューのEdit Past Selected Curveとします。
新しいカーブが新しい軸にプロットされた場合は、メニューのCurve | Move Selected
Curvesでカーブを選択し移動して同じ軸にします。
６．次に、データーシートから抽出したグラフに重ね合わせてモデルのパラメータを
調節します。

## Slide 7
７. F11キーを押します。すると以下のように編集ボックス表示されます。 .subckt DUT D G S
M1 D G S S N1
.model N1 nmos level=17 kp=10 vto=6.5 rd=0.014 rs=0
.ends
８．ここで kp=10 vto=6.5 rd=0.014 rs=0
がパラメータなので、この値を変えます。 再び実行すると、Id vs Vgs と Id-vs-Vds
のグラフが変わる様子がわかります。 赤い曲線はシミュレーションされた曲線
緑の曲線はデータシートの曲線です。
できるだけ曲線が一致するように
パラメータを調整します。
９．重なった時のパラメータがデータシート
からのSIMetrix上のモデルとなります。

## Slide 8
２-２ CV特性データからの合せ込み方法
  １．前の手順のステップ1から2を使用して、C-V特性のデータをインポートします
  ２．ゲート-ドレイン容量のパラメータを抽出するためのCgdを測定するテスト回路
  ゲート - ドレイン容量対ドレイン - ゲート電圧をプロットします
  テストモデルはF11を押すとウィンドウに表示されます
  ３．Cgdを制御する5つのパラメータ
  次のパラメータを調整します
  1. CGDMINとCGDMAX
  - cgdの最小値と最大値
  2. VTCGD
  - cgd max-minクロスオーバーポイント
  デフォルト= 0
  3. XG1CGD、XG2CGDはクロスオーバの
  勾配を制御します デフォルト= 1.0
  ４．サブサーキットにCgsとCds用のコンデンサを追加
  Cdsは現在ゼロであり、Cgs 2.5nと設定

## Slide 9: ３．マルチステップ設定：SIMetrixとSIMPLIS
SIMetrixのマルチステップ設定
  １．メニューから Simulator | Choose Analysis...を開けて Enable multi-stepに
  チェックを入れます
  ２． Monte Carlo and multi-step analysis グループで、Define... を押します
  ３．Deviceにポチを入れ、DeviceNameにR1と入力します
  ４．OKとして実行します。
SIMPLISの使用マルチステップ設定
  １．マルチステップしたいデバイスを右クリックします。
  ２．Edit/Add Propertiesで{R1}のように入力します。
  回路図では{ }が入ります
  ３．メニューから Simulator | SetUp Multi-Step…
  Define SIMPLIS Multi step Analysisの画面でParameter nameに R1
  と入力します。ここでは{ }がない値を入力します。
  ４．マルチステップの条件が設定されると、.sxscf という拡張子を持つ
  ファイルが作成されます。。
  ５．必要なパラメータを入力して下のRUN のボタンを押します。又は、
  メニューからSimulator > Run Multi-stepとします。

## Slide 10: ４．再度実行することなくグラフを再表示するスクリプト ReplayTraces（製品版のみの機能）
  メニューから SIMetrix Simulator | Replot data group
  又は Simulator | Replot data group とします。
  回路図の固定プローブで規定したカーブを再現します
  １．波形ビュワーを閉じます
  ２．View ｜ Show Command Shell としてコマンドシェルを開けます
  ３．コマンド行でReplayTracesと入力しEnterボタンを押します
  最後に規定したプローブのシミュレーションデータからカーブが再描画されます

## Slide 11
  測定器などからの電圧-時間のデータから電圧源が以下の様に設定できます。
  １．Universal sourceを回路図に配置します。
  メニューから“Place ｜ Voltage Sources ｜ Universal Source"を選択します。
  ２．sourceをダブルクリックしてTextのタブを選択します。
  ３．以下のシンタックスを入力します。
  PWLS REPEAT FOREVER FILE INP.PWL ENDREPEAT
  又は、簡単に以下の様に設定します
  pwlfile VOUT.txt
５．ユニバーサルソースでPWLファイル設定

## Slide 12
  シミュレーションが収束しなかった場合は以下を試みてみます。
  1. SIMetrix Simulator ｜ Convergence Failure Report
  と Convergence Static Auditを見ます。
  SIMetrix Simulator | Convergence Options...で上から順にAdvanced iteration,
  … Full quad precision(slowest) を試みます。
  すると、問題を起こしているノードとデバイスのリストが表示されますので、
  以下に注目します。
  １）グランドとの間に高いインピーダンスがあると思われる個所に、小さなキャパ
  シタ（通常1pF程度）をグランドとこのノードの間に入れてみます。
  ２）インダクタがグランド経路にある場合、インダクタの両端に高抵抗（100KΩ
  程度) を追加してみます。
６．SIMetrixで収束しなかった場合の対応

## Slide 13
  ２．以下を手動で設定してみます。
  １） Gear integration に設定する。
  デフォルトはTrapezoidal Rule となっていますがGear integrationに変えてみます。
  この設定は以下のようにします：
  1. メニューから Simulator ｜ Choose Analysis... を選択します。
  2. Transient のタブで、 Advanced Options...をクリックします。
  3. Integration method のグループでGear integrationを設定します。
  収束しない理由がタイムステップが大きすぎて回路での誤差が蓄積する場合は、
  Gear integrationにすると、誤差を自動的に減衰させるようにする特性があります。
  電源回路では Gear integrationがよい選択となります。
  ２） Maximum time stepを小さく設定してみる
  Simulator ｜ ChoseAnalysis ｜ TransientのタブAdvanced Option
  のMaxTimeStep で設定します。
  Chose Analysis の.PRINT step ではありません。
  ３）Simulator | Choose Analysis... ｜ Options のCurrent toleranceで
  1e-9より大きくしてみます。 1e-6より大きくはしないようにします。
  ABSTOL (absolute tolerance ）が変わります

## Slide 14
  １．SIMPLISのPOP解析とは？
  過渡解析を行うのに：
  １．初期条件が周期的であり、スイッチングごとにリセットされる
  ２．負荷サイクルの予想/初期条件ごとに“パス”となる
  ３．いくつかのパスののち、回路は定常状態となる
  ４．整数字の定常状態のスイッチングサイクルが波形ビューワへの出力となる
  なぜ必要か？
  １．AC解析を実行するのにPOPが必要
  ２．90％以上のシミュレーションは定常状態から開始される
  ３．POPは定常状態を得るのに必要な時間が節約できます
７．SIMPLISのPOP解析とは？POPの動作、
設定方法、POPのエラー等

## Slide 15
  ２．POP解析の設定
  １．回路図にPOPトリガーを加える
  ２．POPトリガーにスレッショウルド電圧を設定
  ３．POP解析のパラメータの設定
  ４．保存して実行
  どのように動作するか
  １．POPはスイッチングの周期を決めるのにPOPトリガーゲートを使用
  ２．コアーのPOPプロセスは初期条件を常に更新して
  回路を定常状態に導く
  ３．定常状態が分かった後、整数回のスイッチング周期ごとに
  過渡解析が実行される

## Slide 16
  ３．POPの動作：POPのコアープロセス
  POPを開始する前に過渡解析を実行
  POPのコアープロセスを開始
  １．スイッチングのエッジで、V(キャパシタ）、I（インダクタ）を測定
  ２．前のエッジと現在のエッジの値を比較
  ３．最大の絶対値の差は収束条件より小さいか？を決める：
  はい： POPのコアープロセスを出る
  いいえ：初期条件設定、過渡解析を再スタート
  ４．どのような回路がPOP解析に適しているか？
  １．一定の負荷で一定のスイッチング周波数をもったDC/DCコンバータ
  ２．回路は安定していなければいけません！
  ３．可変周波数、例 LLC,一定オンタイム は問題ではない
  ４．回路のすべての周波数は高調波として関係している
  １．例 - 4相同期降圧型ー出力リップルがフェーズ周波数の四次高調波
  ２．例 - LLCハーフブリッジー出力リップルがブリッジスイッチング周波
  の二次高調波
  ３．例 - 固定周波数PFCはライン周波数でPOPが可能
  もし、ラインとスイッチング周波数が正確に高調波の倍数、
  すなわち、50Hzと100ｋHzの場合

## Slide 17
  ５．POPエラーの修正
  よくある設定エラー
  １．POPトリガーデバイスがない
  ２．間違った最大POP周期の設定
  （一番低い周期の10％増し）
  実行時のエラー
  １．回路が不安定
  ２．高調波となっていない複数の周波数
  ３．間違ったトリガーゲート － 一番低い基本周波数を選択する
  ４．初期条件の不具合 － 例：ソフトスタートでランプソース
  （ゆっくりと上げる）を使っている

## Slide 18
  １．部品の許容範囲の設定
  部品のばらつきがシビアとなるバンドパスフィルターを例にして説明します。
  １．768Hz bandpass.sxschを開けます
  ２．回路図で、MonteCarlo ｜ Set All Resistor Tolerances... とします
  すべての抵抗を同じばらつきにします。
  ３．1%と入力します。
  ４．キャパシタC2を選択。メニューのMonteCarlo ｜ Set Selected Component
  Tolerances... から10%と入力します。
  ５．キャパシタC１を選択。メニューのMonteCarlo ｜ Set Selected Component
  Tolerances... から5%と入力します
  ２．設定と実行
  １．Choose Analysisのボックスを開けてStart frequencyを600、Stop frequency
  を900、number of pointsを500、SweepをLinearと設定。
  ２．Enable multi-stepをクリックします
８．SIMetrixモンテカルロ解析の実行
ヒストグラム、設定方法、実行の方法

## Slide 19
  3．Monte Carlo and multi-step analysis グループで、Define... を押します
  ４．Number of stepsを100としOKをクリックしてRunをクリックします。
  ３．モンテカルモンテカルロ実行後、一個のカーブデータを抽出する方法
  １．カーソルからカーブを特定
  ２．メニューから
  "Cursors | Show Curve Info“
  を選択します
  ３．RunNumberを取得
  ４．回路図メニューMontecarlo｜
  View logfileから、又は同じ
  フォルダのsimplis_mclog.log,
  またはmclog.txtを参照
  ５．種値（Seed)を取得
  ６．"Monte Carlo | Setup Monte
  Carlo“でnumber of steps =1
  OptionでSeed値を入れる
  ７．"Monte Carlo | Run Monte
  Carlo"でシミュレーション実行

## Slide 20
  ４．モンテカルモンテカルロヒストグラム
  モンテカルロヒストグラムは確率の密度や平均値、標準偏差、最小値、最大値を計算します。ヒストグラム生成にビンを使いますが、ゴール関数であるCenterFreqを使います。
  １．回路図メニューでMonteCarlo|Plot Histogram...とします
  ２．CentreFreq( 又は CenterFreq（と入力します
  ３．回路図でOutput近傍をクリックします
  ４．“CentreFreq(R1_P,3)”と入力。OKとします。

## Slide 21
  １．部品の許容範囲の設定
  電圧源・電流源・CAP・抵抗などの部品のばらつきを設定します。
  １．例えば、回路図で抵抗R1をクリックします。
  ２．F7か 右クリック｜Edit Parts.. で分布を設定します。
  同じように他の部品もばらつきを設定します。
  ガウス分布5％は｛10＊GAUSS(0.05)}、
  一様分布5％は｛10＊UNIF(0.05)}と表記します
  ２．設定と実行
  １． Monte Carlo | SetUp MonteCarlo で設定します。
  ２． Monte Carlo | Run MonteCarlo で実行します
９．SIMPLISモンテカルロ解析の実行